## Slide 1: Variable Star Observers Switzerland Auswertung mit AstroImageJ
Workshop Exoplaneten vom 3. März 2018
Seminarraum Observatorium Zimmerwald
Anna Lea und Thomas Karl Friedli

## Slide 2: Inhalt
Einrichten Auswertungsumgebung
Vorverarbeitung
Blendenphotometrie
Modellierung
Speichern / Veröffentlichen

## Slide 3: Einrichten Auswertungsumgebung
Kopieren des Verzeichnisses Qatar-1 b vom Stick in ein Arbeitsverzeichnis
Infos von Qatar-1 b von ETD abrufen
  Koordinaten
  Aufsuchekarte
Kontrolle Installation von AstroImageJ
  Starten von AstroImageJ
  64 bit
  Genügend Arbeitsspeicher
  Kopieren von observatories.txt

## Slide 4: Vorverarbeitung
Starten von AstroImageJ
Klicken auf DP
Ergänzen der nebenstehenden Informationen im Fenster CCD Data Processor

## Slide 5: Vorverarbeitung
Ergänzen der nebenstehenden Informationen im Fenster DP Coordinate Converter
Objekt-Koordinaten von ETD
Verbessern mit SIMBAD
Geogr. Koordinaten Sonnenturm Uecht
Start in Fenster CCD Data Processor

## Slide 6: Differentielle Blendenphotometrie
Import Image Sequence. Use Virtual Stack falls die Bildsequenz nicht vollständig geladen werden kann.
Visuelles Überprüfen der Serie.
Alt-click auf Stern für Seeing Profil. Öffne Edit > Aperture settings.
  Gain = 0.4854
  Readout noise = 9.372300
  Dark current = 0.052200
  Saturation = 60’000

## Slide 7: Setzen der Blenden
Klick auf Icon mit Hintergrundblende
Klick auf Multiple Aperture
Setze mit der Maus die Blenden in der gewünschten Reihenfolge
Enter startet die Berechnung